## Slide 1
SYS.VER.1.0 // 2026.04.18
1280×720 // 60Hz
3D迷宫
探险游戏
51单片机架构
实时3D渲染
硬件限制突破

## Slide 2
Project Overview
项目概述
项目背景
基于8051单片机开发的第一人称3D迷宫探险游戏，参考经典《德军总部3D》的伪3D渲染技术。
核心目标
›
在资源极其有限的51单片机上实现实时3D渲染
›
构建完整的游戏系统架构，包含菜单、游戏、音效等模块
›
提供流畅的第一人称视角探索体验
技术挑战
算力限制：51单片机无硬件乘除法器和浮点运算单元
内存限制：RAM极其有限，无法存储大量图形数据
显示限制：128×64像素低分辨率LCD，需优化渲染算法
创新亮点
采用光线投射算法实现伪3D效果
使用定点数运算替代浮点计算
模块化设计确保系统可扩展性
SYS.VER.1.0 // 2026.04.18
1280×720 // 60Hz

## Slide 3
Hardware Architecture
硬件系统架构
核心处理单元
主控
8051单片机（REGX52.H）
时钟
12MHz
存储
内部ROM + 外扩EEPROM（用于游戏存档）
显示模块
屏幕类型
12864液晶显示屏
分辨率
128×64像素
控制方式
左右双片选（CS1/CS2）
显示内容
3D画面、菜单、文字
输入模块
5个独立按键，功能分配如下：
↑
前进
↓
后退
←
左转
→
右转
●
菜单确认 / 暂停
音效模块
发声元件：无源蜂鸣器
控制方式：定时器0中断产生PWM波形
音效类型：背景音乐、脚步声、碰撞提示音
SYS.VER.1.0 // 2026.04.18
1280×720 // 60Hz

## Slide 4
System Architecture
软件系统架构
为应对51单片机有限的资源，采用高度模块化的软件设计，将系统划分为四大核心模块，各司其职，协同工作。
显示模块
01
驱动层：12864 LCD驱动，支持双片选（cs1/cs2）与像素级绘制。
02
渲染层：
核心3D渲染函数render_3d_view()，结合draw_line()实现画面构建。
03
UI层：
字模库与disp8()函数，负责菜单、文字、数字的显示。
控制模块
01
输入处理：扫描5个独立按键（上、下、左、右、确认），响应玩家操作。
02
游戏逻辑：实现玩家移动（前进、后退、转向）、碰撞检测与坐标更新。
03
状态管理：根据玩家输入，切换游戏状态（如开始、暂停、退出）。
音效模块
01
音源生成：
基于定时器（Timer0）中断，驱动蜂鸣器产生不同频率的方波。
02
节奏控制：通过改变中断延时，播放简单的背景音乐与提示音（脚步声、撞墙音）。
03
非阻塞设计：音效播放不影响主渲染循环，保证游戏流畅性。
状态机
01
核心调度：作为系统中枢，管理不同界面（主菜单、游戏、暂停、设置、记录）的切换与逻辑流转。
02
状态定义：Begin_board, Game_board, Stop_board, Setting_board, Record_board
03
事件驱动：响应按键事件，触发状态转换，确保界面逻辑清晰、可扩展。
SYS.ARCH.MODULAR // 2026.04.18
4×MODULE // 51MCU

## Slide 5
Technical Breakthrough
核心技术突破
项目最大的挑战在于51单片机无硬件浮点运算器（FPU）且RAM极小。我们通过两项关键技术突破，成功在"算力荒漠"中实现了实时3D渲染。
光线投射算法
原理：从玩家视点出发，向视野范围内的每个角度投射一条"光线"，检测其与地图墙壁的交点，从而计算出墙壁的距离。
实现：通过cast_ray()函数，对屏幕每一列像素进行一次光线计算，得到该列对应的墙壁距离。
优势：相比传统3D引擎，计算量大幅降低，非常适合处理能力有限的单片机平台，是早期3D游戏（如《德军总部3D》）的核心技术。
RAY CASTING ENGINE // OPTIMIZED FOR 8051
定点数运算
问题：51单片机无法高效处理float或double类型，直接使用三角函数和浮点运算会导致性能灾难。
方案：彻底抛弃浮点数，采用256倍定点数表示玩家坐标与角度。例如，坐标1.5存储为整数384（1.5 × 256）。
效果：将所有浮点运算转化为整数运算，利用单片机原生指令集实现，速度提升数十倍。同时，通过查表法预先计算并存储三角函数值，避免了实时计算的巨大开销。
FIXED-POINT MATH // 256x PRECISION
SYS.VER.2.0 // 2026.04.18
NO FPU REQUIRED // OPTIMIZED

## Slide 6
Rendering Pipeline
3D渲染实现
将二维地图数据通过算法转换，在12864 LCD上呈现具有纵深感的伪3D第一人称视角画面。
01
数据准备
读取2D地图
从二维数组
maze[][]
读取数据
1
= 墙壁 /
0
= 通路
02
视角计算
逐列投射光线
遍历屏幕128列，计算视角角度
调用
cast_ray()
投射光线
记录光线行进距离
03
透视变换
距离变高度
根据"近大远小"原理
距离越近 → 墙壁越高
距离越远 → 墙壁越低
04
屏幕绘制
绘制垂直线段
调用
draw_vline()
在屏幕中心绘制垂直线段
完成一帧3D画面渲染
RENDER.PIPELINE // 2026.04.18
128×64 DISPLAY // FPS:30

## Slide 7
System Features
游戏功能展示
主菜单
›
新游戏：直接进入迷宫探索
›
记录：查看历史最高分（功能预留）
›
设置：开启/关闭背景音乐
游戏界面
›
第一人称3D视角：实时渲染迷宫走廊
›
目标：在16x16的迷宫中寻找终点
›
状态显示：实时显示玩家位置与朝向
暂停与设置
›
暂停功能：游戏中随时暂停，提供"返回"与"继续"选项
›
音乐控制：在设置界面可实时开关背景音乐
交互控制
›
方向键：UP/DOWN控制前进后退，LEFT/RIGHT控制转向
›
确认键：CLICK用于菜单选择与游戏确认
SYS.VER.1.0 // 2026.04.18
1280×720 // 60Hz

## Slide 8
Technical Innovation
项目创新亮点
技术挑战
算力瓶颈
51单片机无硬件乘除法器，主频极低，难以支撑实时3D计算需求
内存限制
RAM空间极小，无法支持浮点运算与复杂数据结构，堆栈资源紧张
显示限制
12864 LCD分辨率极低（128×64），且对刷新率要求苛刻
创新方案与亮点
突破性3D渲染
›
采用光线投射算法，将2D地图实时转换为伪3D透视画面
›
使用256倍定点数替代浮点运算，在无FPU的MCU上实现精确计算
完整游戏架构
›
基于状态机设计，实现菜单、游戏、暂停等多界面无缝切换
›
高度模块化代码，显示、控制、音效、逻辑独立解耦
音效与交互融合
›
通过定时器中断实现非阻塞式背景音乐，零开销不影响渲染帧率
INNOVATION.REPORT // 2026.04.18
1280×720 // 60Hz

## Slide 9
Project Status
完成情况总结
客观评估当前开发进度，明确已实现的核心功能与待优化的技术债务。
已完成功能
核心玩法
✓
光线投射3D渲染
✓
玩家移动、转向与碰撞检测
✓
16×16固定迷宫地图
完整流程
✓
主菜单、游戏、暂停、设置界面
✓
5按键交互控制系统
音效系统
✓
可开关的背景音乐
未完成/待优化
记录功能
✗
历史得分存储与显示功能未完全实现
性能优化
!
渲染帧率有进一步提升空间
选做功能
✗
随机迷宫生成
✗
全景小地图
✗
游戏存档/读档
DEV.STATUS // 2026.04.18
PROGRESS: 65%

## Slide 10
感谢聆听
感谢各位老师的聆听与指导
欢迎提问与交流
END OF PRESENTATION // 2026.04.18
Q&A SESSION